I.

# Text boxes

Všeobecně

Stránka

Diagramy nosností válečků                                                                                  1

Tabulky osových roztečí poháněných válečků                                                   2

Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků                            2

Provedení nosných válečků                                                                                 3

Osy a ochranné kloboučky jejich zakončení                                                      4

Rozměrové tabulky válečkových řetězů                                                              5

Povrchová ochrana nosných válečků                                                                 6

Tabulky vah os a trubek válečků                                                                         7

Pokyny pro objednávání a důležité technické pojmy                                        8

Tabulky vah os a trubek válečků

Pozice         Ø (mm)       Váha (kg/m)

Osy

Trubka ocelová + Niro (nerez)

Trubka z umělé hmoty

Trubka hliníková

Každý váleček se skládá ze tří součástí: ložiska, osy a trubky. Pro určení nosnosti válečku je třeba vycházet z následujících diagramů a také z údajů popisujících druh ložisek každého typu válečků. Nejslabším článkem z hlediska válečků je jejich nosnost.

Diagramy nosností válečků

Ocelová trubka – statické plošné zatížení

Trubka z umělé hmoty – statické plošné zatížení

Osa – statické zatížení – pevné uchycení

Osa – statické zatížení – volné uchycení

Tabulka osových roztečí

Tolerance roztečí + 0   / – 0,3

Počet článků řetězu

daN/nosný váleček

Maximální počet nosných válečků při středovém uspořádání motoru

Počet nosných válečků

Provedení nosných válečků

| Materiál | Objednávací označení |
| --- | --- |
| Ocelová trubka | ST |
| Ocelová trubka pozinkovaná | STI |
| Ocelová trubka potažená tvrdou epoxidovou vrstvou | STR |
| Ocelová trubka pogumovaná | STG |
| Ocelová trubka potažená PVC | STP |
| Ocelová trubka nitridovaná | STH |
| Umělohmotná trubka PVC šedá RAL 7011 | KG |
| Umělohmotná trubka PVC nárazu vzdorná RAL 5010 | KB |
| Umělohmotná trubka PVC nárazu vzdorná RAL 7032 | KGH |
| Hliníková trubka AlMgSi 0,5 | Alu |
| Trubka z nerezové oceli (Niro)-podniková norma 1.4301 | N 2 |
| podniková norma 1.4571 | N 4 |

Pozice

Trubka Ø

Jiné rozměry na objednávku

OSY

Nosné válečky Rollex jsou dodávány s různými provedeními os, čímž se zajišťuje jejich optimální výběr a přizpůsobení pro jednotlivé případy použití. Osy jsou vyrobeny z oceli tažené za studena. Na přání dodáváme také osy pozinkované (AI) anebo z nerezavějících materiálů výrobní normy 1.4305 (AN), (17243).

Osa - Ø

Označ. v objednávce

Šestihran S 8

Šestihran S 11

OSY

Zvláštní (jiné) rozměry na objednávku

Ochranné kloboučky zakončení os válečků

Ochranné kloboučky os válečků z termoplastických umělohmotných materiálů slouží jako ochrana proti korozi a snižují nebezpečí vzniku hluku.

Osa Ø

Osa Ø

SW 30x12 D=36

Dodává se vyrobený z umělé hmoty nebo jako sintrovaný  mat.

Válečkové řetězy

Strana uzávěru řetězu

Řetěz dle

DIN/

ISO

Síla přetržení (lomu)

Jednoduchý válečkový řetěz podle DIN 8187 (Evropské provedení)

podle ISO 606 – 1982

Povrchová ochrana nosných válečků

Tabulka pro ochranu PVC-potahem

Tvrdost 60° Shore stříbřitě šedá

Průměr trubky

Na objednávku dodáváme i v antistatickém provedení provedení

Tabulka pro ochranu PVC-potahem

Tvrdost 88° Shore černá

Průměr trubky

Povrchová ochrana u válečků s tloušťkou trubky větší jako 3 mm:

- Guma NBR-černá nalepená a přebroušená, tvrdost 60° Shore

- Guma neopren bílá nalepená a přebroušená/Linatex  tvrdost 60° Shore

- PU – Baytec 70 – 90° Shore, nalita na povrch trubky bezešvě za horka, barva přírodní, přebroušeno

- PU – Baytec 73° Shore, nalita na trubku bezešvě, barva černá, přebroušeno

Provedení 2. je vhodné pro potravinářský průmysl.

U nanesené povrchové ochrany válečků z epoxidu prosíme uvést barvu RAL.

Jiné ochrany povrchu válečků na objednávku.

Pokyny pro objednávání a technické pokyny

Nosné válečky Rollex jsou dodávány speciálně podle požadavků našich zákazníků. Ke správné interpretaci požadavků zákazníků je nutné požadované válečky přesně specifikovat (definovat). To je zajištěno jednotným sestavením našich objednacích čísel. Pro rozměrově správnou výrobu válečků je důležitým a rozhodujícím údajem především rozměr EL = montážní délka.

Příklady:

Vysvětlivky k příkladům označení válečků v objednávce:

1 – Specifikace typové řady válečků

2 -  Specifikace uložení u poháněných a kuželových válečků

3 -  Průměr trubky válečku

4 -  Tloušťka stěny trubky válečku

5 -  Materiál trubky  válečku, strana I.3

6 -  Průměr a materiál osy, strana I.4

7 -  Provedení osy, strana I.4

8 -  Montážní délka, zde např. 500 mm

Další údaje, jako na příklad RO = délka trubky, RL = délka válečku a AL = délka osy nejsou nutné, neboť se u standardních provedení odvozují od údaje EL. Pouze v případě speciálních rozměrových požadavků musejí být tyto míry rovněž uvedeny v objednávce.

Důležité technické pojmy

- Rovnoběžnost os

- Stejná úroveň (výšková) válečků

- Rovnoběžnost nosných profilů válečkové dráhy

- Akumulační válečky nepoužívat společně s gravitačními těžkými válečky

- Vliv prostředí (prašnost, vlhkost, teplota, kyseliny, louhy atp.)

- Rozdílný valivý odpor ložisek válečků (utěsnění, mazání)

- Tolerance trubek válečků (DIN)

- Maximální délky válečků s umělohmotnými trubkami (zatížení)

- Maximální délky válečků s ocelovými trubkami (zatížení)

- Elektrostatický náboj

- Ozubení hnací tyče (pouze u tangenciálního pohonu)

- Sváry mající případně větší průměr jako je průměr trubky válečku

- Nalisování řetězových koleček pouze u kontinuální dopravy

- Umělohmotné součásti nosných válečků nejsou vhodné pro vyšší teploty

- Pro předměty s nerovnými dny a pro jejich malé váhy použít stavitelné akumulační válečky

- Dodržet tolerance u řetězových pohonů a u pohonů ozubeným řemenem

- Sledovat lomové zatížení řetězů (nebezpečí přetržení)

- U nerovného dna dopravovaného předmětu nejsou zatíženy všechny válečky

- Hnací motor pokud možno umístit uprostřed délky dráhy

Obchodní

Označení

P x b1

Strana uzávěru řetězu

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Vysvětlivka: daN = 1kg

A…hladký

Osa Ø

I.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.