Hladký konec osy

# Text boxes

TĚŽKÉ NOSNÉ VÁLEČKY

NOSNÉ VÁLEČKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

Typová řada válečků                                                                                                   Strana

50           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                  1

60           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                  2

100           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                  3

150           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                  4

151           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                  5

200           Těleso ložiska z ocelového plechu                                                           6

220           Těleso ložiska z ocelového plechu                                                           7

250           Těleso ložiska z ocelového plechu                                                           8

260           Těleso ložiska z ocelového plechu                                                           9

270           Těleso ložiska z ocelového plechu                                                         10

290           Těleso ložiska z ocelového plechu                                                         11

300           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                12

301           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                13

302           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                14

306           Pohon řemenem                                                                                      15

320           Váleček s vodícím nákružkem z umělé hmoty                                       16

400           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                         17 – 18

400 ST     Soustružené čelo válečku, vnitřní ložisko                                               19

401           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                 20

402           Těleso ložiska z umělé hmoty                                                                 21

402 K       Uložení ložiska vysoustruženo v nosné trubce válečku                          22

402 ST      Soustružené čelo válečku, vnější ložisko                                               23

402 WT    Těleso ložiska z ocelového plechu                                                         24

402 WS    Těleso ložiska z ocelového plechu                                                         25

402 WST  Těleso ložiska z ocelového plechu                                                         26

402 WO    Těleso ložiska z ocelového plechu                                                         27

Dodržujte prosím bezpodmínečně naše pokyny pro objednání na straně I.8

Nosný váleček Typová řada 50

Trubka Ø 16,  20,  30,  32,  40

Typ 50 – 20 a Typ 51 – 20 se dodávají pouze s osami A 6 a A 8.

Osa Ø

Označení v objednávce

hladký konec osy

Výběr kuliček určuje objednávaný typ válečku

Ocelové kuličky                                     Typ 50

Kuličky Niro (nerez),                              Typ 51

výrobní norma 4034

Tělesa ložisek jsou umělohmotná (termoplastická). Ložiska mají jednu řadu ocelových kuliček.

Nosnosti:  Trubka Ø 20             5daN/ložisko

Trubka Ø 30 – 40     7 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 50-20 x 1,5 KB A 6 FA EL…

Nosný váleček Typová řada 60

Trubka Ø 30, 32

Hladký konec osy

Označení v objednávce

Osa Ø

Nosný váleček Typová řada 100

Trubka Ø 50, 60, 60.3, 63, 70, 80

Tělesa ložisek jsou umělohmotná (termoplastická). Ložiska jsou jednořadá kuličková ocelová.

Nosnost: 30 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 60-30 x 1 STI A 8 M 8 EL…

U osy s vnitřním závitem je zajištění Segerovým kroužkem

A 8   pouze IGM 5                                                                                                  A 10 pouze IGM 6

Výběr kuličkových ložisek určuje objednávaný typ válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko 608 Z nebo 6000 Z          Typ 60

Jednořadé kuličkové ložisko 608 RS nebo 6000 RS    Typ 60 RS

Hladký konec osy

Označení v objednávce

Osa Ø

Tělesa ložisek jsou umělohmotná (termoplastická) a mají jednu řadu ocelových kuliček.

Nosnost: 12 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 100-50 x 1,5 STI A 10 FA EL…

Volba kuliček určuje typ objednávaného válečku:

Ocelové kuličky bez ložiskové klece                           Typ 100

Ocelové kuličky s ložiskovou klecí                              Typ 101

Kuličky z materiálu Niro (nerez) výrobní číslo             Typ 102

4301/4401 bez ložiskové klece (ČSN 17240/17346)

Kuličky z materiálu Niro (nerez) výrobní číslo             Typ 103

4301/4401  s ložiskovou klecí  (ČSN 17240/17346)

Nosný váleček Typová řada 150

Trubka Ø 50, 60, 60.3, 63, 70, 80, 90

Hladký konec osy

Označení v objednávce

Osa Ø

A: u ocelové trubky           B. u trubky z umělé hmoty

Ložiska nosných válečků jsou kluzná z termoplastické umělé hmoty

Nosnost: 20 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 150-50 x 2,8 KB A 12 IGM 8 EL…

Nosný váleček Typová řada 151

Trubka Ø 50, 60, 60.3, 63, 70, 80, 90

EL = RL + 20 u trubek válečků z umělé hmoty

EL = RL + 16 u ocelových trubek válečků

Uložení nosných válečků jsou z termoplastických

umělých hmot. Uzavřená kluzná ložiska zabraňují

vnikání vlhkosti apod. do vnitřku válečku.

Nosnost: 20 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Příklad objednávky:

Typ 151-50 x 2,8 KB EL…

Uložení válečků určují typ objednávaného válečku:

Pouzdro kluzného ložiska z Niro (nerez)                  Typ 151

výr.číslo 4305  (ČSN 17243)

Nosný váleček Typová řada 200

Trubka Ø 30, 40, 50, 60, 80

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Osa Ø

Typ 200 – 30 dodáváme pouze s osou A 6, A 8 a A 10.

Uložení nosných válečků jsou z ocelového plechu s jednou řadou kuliček a s ložiskovou klecí.

Nosnost:                                          80 daN/ložisko

Trubka Ø 30            30 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 200-50 x 1,5 STI A 10 FA EL…

Nosný váleček Typová řada 220

Trubka Ø 50, 60, 80

Hladký konec osy

Označení v objednávce

Osa Ø

Uložení nosných válečků jsou z ocelového plechu s kuželovými kuličkovými ložisky.

Distanční pouzdra pro daný průměr osy jsou z umělé hmoty (osa A 15 je bez distančního pouzdra).

Nosnost:    120 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 220-50 x 1,5 ST A 12 IGM 8 EL…

Nosný váleček Typová řada 250

Trubka Ø 40,50, 60, 80

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení nosných válečků jsou z ocelového plechu s kuličkovými ložisky.

Distanční pouzdra pro daný průměr osy jsou z umělé hmoty.

Osa 15 + 17 je bez distančních pouzder.

Trubka 40 mm pouze s osou 12 bez distanční trubky.

Typ 251 není dodáván s osou A 17.

Nosnost: 120 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 250-50 x 1,5 ST A 12 IGM 8 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednávaný typ válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                             Typ 250 6001, 6003 anebo 6202

Jednořadé kuličkové ložisko                             Typ 250 Z

6001 Z, 6003 Z nebo 6202 Z

Jednořadé kuličkové ložisko                             Typ 250 RS

6001 RS, 6003 RS nebo 6202 RS

Jednořadé kuličkové ložisko                             Typ 251 6202 s krycím víčkem z umělé hmoty

Jednořadé kuličkové ložisko 6202 RS              Typ 251 RS

s krycím víčkem z umělé hmoty

Nosný váleček Typová řada 260

Trubka Ø  63,5;  80;	 88,9;  108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Trubka Ø 63,5 pouze s osou A 20.

Uložení nosných válečků jsou z ocelového plechu s kuličkovými ložisky.

Nosnost: 300 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 260-88,9 x 2,9 ST A 20 IGM 10 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednávaný typ válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                              Typ 260

6004, 6005 anebo 6204

Jednořadé kuličkové ložisko                              Typ 260 Z

6004 Z, 6005 Z nebo 6204 Z

Jednořadé kuličkové ložisko                              Typ 260 RS

6004 RS, 6005 RS nebo 6204 RS

Jednořadé kuličkové ložisko                              Typ 261

6004, 6005 nebo 6204 s filcovým těsnícím kroužkem

Jednořadé kuličkové ložisko                              Typ 261 Z

6004 Z, 6005 Z nebo 6204 Z s filcovým těsnícím kroužkem

Jednořadé kuličkové ložisko                             Typ 261 RS

6004 RS, 6005 RS nebo 6204 RS s filcovým těsnícím kroužkem

Nosný váleček Typová řada 270

Trubka Ø  80,  88.9, 108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení nosného válečku se skládá z tvarovaného ocelového plechu s kuličkovým ložiskem, filcového těsnícího kroužku, krycího víčka z umělé hmoty a

V-kroužku.

Nosnost:          300 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 270I-80 x 2 STI A 20 SW 15 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko 6204                         Typ 270

Jednořadé kuličkové ložisko 6204 Z                      Typ 270 Z

Jednořadé kuličkové ložisko 6204 RS                   Typ 270 RS

Nosný váleček Typová řada 270

Trubka Ø  40

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení nosných válečků se skládá z ocelového plechu s kuličkovým ložiskem a krycího víčka z umělé hmoty. Tato ložiska nosných válečků jsou dodávána

i v provedení z umělé hmoty.

Nosnost:          60 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 290I-40 x 1,5 STI A 12 IGM 8 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko 6202                  Typ 290

Jednořadé kuličkové ložisko 6202 Z               Typ 290 Z

Jednořadé kuličkové ložisko 6202 RS            Typ 290 RS

Nosný váleček Typová řada 300

Trubka Ø  50; 60; 60,3; 63; 63,5; 70; 80; 88,9; 90; 108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení nosných válečků je z umělé hmoty s kuličkovým ložiskem.

Nosnost:                                       120 daN/ložisko

Typ 300 D             30 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 300-50 x 1,5 ST A 12 IGM 8 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko 6202                         Typ 300

Jednořadé kuličkové ložisko 6202 RS                   Typ 300 RS

Jednořadé kuličkové ložisko 6202                         Typ 300 D

z umělé hmoty s kuličkami Niro (nerez) výr.značka 4401

Nosný váleček Typová řada 301

Trubka Ø  50; 60; 63; 63,5; 70; 80; 88,9

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení nosných válečků je z termoplastických umělých hmot s kuličkovým ložiskem.

Nosnost:                                       120 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 301-50 x 1,5 ST A 12 IGM 8 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko 6202                 Typ 301

Jednořadé kuličkové ložisko 6202 RS           Typ 301 RS

Nosný váleček Typová řada 302

Trubka Ø  50; 60

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení nosných válečků (antistatické)  je z termoplastických umělých hmot s kuličkovým ložiskem a krycím víčkem z umělé hmoty.

Nosnost:                                       80 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 302-50 x 1,5 STI A 12 IGM 8 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko 6202                   Typ 302

Jednořadé kuličkové ložisko 6202 Z                Typ 302 Z

Jednořadé kuličkové ložisko 6202 RS             Typ 300 RS

Nosný váleček Typová řada 306

Trubka Ø  30; 40; 50; 60; 63; 63,5; 70; 80; 88,9; 108

Kolečko kruhového řemínku

Kolečko kruhového řemínku se dodává i pro průměr osy 30 mm

Ocelová trubka

Trubka z umělé hmoty

Trubka Ø

Řemínek Ø

Jiné rozměry na objednávku. Nosné válečky jsou chráněny před elektrickým statickým nábojem.

Trubky Niro (nerez) na objednávku.

Nosný váleček pro pohon řemínkem s kruhovým průřezem se dodává pro průměry řemínků:

Ø4,  Ø 5,  Ø6 anebo Ø8 mm s jedním či více prolisy.

Nosnost viz odpovídající typová řada.

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 306/300-50 x 1,5 STI A 12 IGM 8 EL…

A =….,   d = …..

Typ 307/300-50x1,5 STI A 12 IGM 8 EL …

A = …..,   B = …..,   d = …..

Typ 307 se 2 prolisy pro kruhový řemínek

Typ 308 se 3 prolisy pro kruhový řemínek

Typ 309 se 4 a více prolisy pro kruhový řemínek

Volba uložení určuje objednávaný typ:

Uložení                                                               Typ

Typová řada 200                                           306/200

Typová řada 250                                           306/250

Typová řada 260                                           306/260

Typová řada 300                                           306/300

Typová řada 302                                           306/302

Typová řada 400                                           306/400

Typová řada 401                                           306/401

Nosné válečky  Typová řada 320

Nosný váleček typu 320 je použitelný jednak jako nosný váleček, jednak jako vedení plochého řemene.

s krycími kloboučky = 68

s krycími kloboučky = 68

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Osa Ø

Uložení nosného válečku je z termoplastických umělých hmot s kuličkovým ložiskem a krycího kloboučku z umělé hmoty. Váleček je z černé umělé hmoty a má vodící nákružek.

Nosnost:          60 daN/váleček

Provedení os viz strana I.4

Volba kuličkových ložisek určuje typ objednávaného válečku:

Kuličkové ložisko 6202                                  Typ 320

Kuličkové ložisko 6202 Z                               Typ 320 Z

Kuličkové ložisko 6202 RS                            Typ 320 RS

Nosný váleček Typová řada 400

Trubka Ø  50; 60; 63,5; 80; 88,9; 90; 108; 133

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Osa Ø 25 mm je dodávána s trubkou od Ø 88,9 mm výše.

Uložení nosného  válečku je z termoplastické umělé hmoty s jednořadým kuličkovým ložiskem, filcového těsnícího kroužku a V-kroužku.

Konce os jsou dodávány s krycími kloboučky z umělé hmoty nebo sintrového materiálu.

Nosnost:                                       180 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 400-88,9 x 2,9 ST A 20 SW15 x 10 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                                Typ 400

6004, 6005, 6204 anebo 6205

Jednořadé kuličkové ložisko

6004 RS, 6005 RS, 6204 RS anebo 6205 RS   Typ 400 RS

Nosný váleček  Typová řada 400

pro pásové dopravníky podle DIN 15207 s délkami válečků podle DIN 22107

Provedení konců os: Ø 20 podle staré normy  SW 15 x 10/13

Ø 25 podle staré normy  SW 18 x 10/13

Ø 20 podle nové normy  SW 14 x 10/13

Při objednávce bez bližšího označení bude dodávka realizována s provedením konců os podle „staré“ normy.

Nosné válečky horního pásu

Trubka Ø

Osa Ø

Délka válečku v mm

Nosné válečky spodní větve pásu

Vodící válečky pásu jsou dodávány jednostranně s uzavřeným dnem válečků.

Na objednávku dodáváme i jiné rozměry os a trubek stejně jako ukončení os s různými vnějšími a vnitřními závity.

Tabulka délek válečků

Délky válečků podle DIN 22107 v mm

Šířka pásu v mm

Válečky vratné spodní větve pásu

Válečky horní nosné větve pásu (dvoudílné)

Válečky horní nosné větve pásu (třídílné)

Nosné konstrukce k nosným válečkům na objednávku (viz strana VII.2)

Klíčový otvor SW 30 má klobouček z umělé hmoty na konec osy pro osu o Ø 20 SW 15 (viz stranu I.4)

Opěrné a nárazníkové kroužky dodáváme ve všech velikostech a provedeních (viz stranu IX.3).

Příklad objednávky:

Typ 400-88,9 x 2,9 ST A 20 SW15 x 10

Délka válečků = RL = 500 mm

Montážní délka = EL = 506 mm

Nosný váleček Typová řada 400 ST

Trubka Ø  63,5; 80; 88,9; 108; 133

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Osa Ø

Uložení válečku se skládá ze soustruženého víčka válečku a kuličkového ložiska. Vnitřní kroužek ložiska je svařen s osou. Tento vnitřní kroužek ložiska se dodává i z nerezové oceli, materiálová norma 1.4305 (17243).

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 400 ST-133 x 3,6 STI A 20 SW14 x 13 EL…

Zvláštní provedení na objednávku

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                             Typ 400 ST

6204 anebo 6005

Jednořadé kuličkové ložisko                             Typ 400 ST Z

6204 Z anebo 6005 Z

Jednořadé kuličkové ložisko                             Typ 400 ST RS

6204 RS, 6005 RS

Nosný váleček   Typová řada 401

Trubka Ø  40, 50

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku je z termoplastických umělých hmot s kuličkovým  ložiskem  a může být  i  utěsněno

V-kroužkem.

Nosnost:    120 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 401 ST-133 x 3,6 STI A 20 SW14 x 13 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                            Typ 401

6003 anebo 6202

Jednořadé kuličkové ložisko                            Typ 401 Z

6003 Z anebo 6202 Z

Jednořadé kuličkové ložisko                            Typ 401 RS

6003 RS anebo 6202 RS

Nosný váleček   Typová řada 402

Trubka Ø  40; 60; 63,5; 80; 88,9; 108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Osy A 8 – 14 pouze s trubkou Ø 40, bez krycího kloboučku

Uložení válečku je z termoplastických umělých hmot s  kuličkovým ložiskem a krycím  kloboučkem osy.

Nosnost:                                   180 daN/ložisko

Trubka Ø 40 mm    40 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 402 -80 x 2 ST A 20, IGM 10, EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                               Typ 402

6002 Z, 6204 anebo 6303

Jednořadé kuličkové ložisko                               Typ 402 RS

6002 RS, 6204 RS  anebo 6303 RS

Nosný váleček   Typová řada 402 K

Trubka Ø  40; 50

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku je provedeno kuličkovým ložiskem ve vybrání tlustostěnné nosné trubky válečku. Ložisko je na ose zajištěno Segerovým kroužkem.

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 402 K-50 x 3 STI A 17 IGM 10x20 EL…

Zvláštní provedení dodáváme na objednávku

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko 6202 Z, 6003 Z        Typ 402 K

Jednořadé kuličkové ložisko 6202 RS, 6003 RS  Typ 401 K RS

Nosný váleček   Typová řada 402 ST

Trubka Ø  63,5; 80; 88,9; 108; 133

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku je provedeno kuličkovým ložiskem ve vysoustruženém vybrání tlustostěnného čelního kroužku, který je k nosné trubce válečku přivařen. Toto uložení válečků je dodáváno rovněž v provedení z nerez oceli, výrobní označení 1.4305 (17243).

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 402 ST-133 x 3,6 STI A 20 SW14 x 13 EL…

Zvláštní provedení dodáváme na objednávku

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                            Typ 402 ST

6204 Z, 6005 Z

Jednořadé kuličkové ložisko                           Typ 402 ST RS

6204 RS, 6005 RS

Nosný váleček   Typová řada 402 WT

Trubka Ø  50; 60; 63,5; 80; 88,9

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Osa Ø 20 mm je dodávána pouze pro nosnou trubku

Ø 80 a 88,9 mm.

Uložení válečku je provedeno kuličkovým ložiskem ve víčku z ocelového plechu.

Nosnost:              120 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 402 WT-80 x 2 STI A 20 SW14 x 13 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                          Typ 402 WT Z

6202 Z, 6204 Z

Jednořadé kuličkové ložisko                          Typ 401 WT RS

6202 RS, 6204 RS

Nosný váleček   Typová řada 402 WS

Trubka Ø  63,5; 80; 88,9; 108; 133

Osa Ø

Označení v objednávce

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku je provedeno kuličkovým ložiskem ve víčku z ocelového plechu.

Nosnost:              300 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 402 WS-133 x 3,6 STI A 20 SW14 x 13 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                           Typ 402  WS

6204 Z, 6005 Z

Jednořadé kuličkové ložisko                           Typ 402  WS RS

6204 RS, 6005 RS

Nosný váleček   Typová řada 402 WST

Trubka Ø  80; 88,9; 108; 133

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku je provedeno kuličkovým ložiskem ve víčku z ocelového plechu. Na objednávku dodáváme i s labyrintovým těsněním.

Nosnost:              180 daN/ložisko

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 402 WST-133 x 3,6 STI A 20 SW14 x 13 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                        Typ 402 WST Z

6204 Z, 6005 Z

Jednořadé kuličkové ložisko                        Typ 402 WST RS

6204 RS, 6005 RS

Nosný váleček   Typová řada 402 WO

Trubka Ø  80; 88,9; 108; 133

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku je provedeno kuličkovým ložiskem ve víčku z ocelového plechu a má labyrintové těsnění.

Nosnost:              180 daNváleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 402 WO-88,9 x 2,9 STI A 20 IGM 10 EL…

Volba kuličkových ložisek určuje objednací číslo typu válečku:

Jednořadé kuličkové ložisko                           Typ 402 WO

6204 , 6205

Jednořadé kuličkové ložisko                           Typ 402 WO RS

6204 RS, 6205 RS

II.