POHÁNĚNÉ  VÁLEČKY

Typová řada                                                                                                                Stránka

432        Ocelové dvouřadé řetězové kolečko 3/8 x 7/32“  z=12                                       1

435        Ocelové jednořadé řetězové kolečko 3/8 x 7/32“  z=10                                      2

437        Ocelové jednořadé řetězové kolečko 3/8 x 7/32“  z=10                                      3

445        Kolečko ozubeného řemene z umělé hmoty 8 M  z=20                                       4

445 R ST  Kolečko ozubeného řemene z oceli 8 M  z=20                                                 5

447        Kolečko ozubeného řemene z oceli 8 M  z=20                                                    6

450        Jednořadé řetězové kolečko z umělé hmoty ½ x 5/16“  z=11 nebo z=9              7

452        Jednořadé řetězové kolečko z umělé hmoty ½ x 5/16“  z=11                              8

454        Jednořadé řetězové kolečko z oceli  ½ x 5/16“  z=11                                          9

454 R     Jednořadé řetězové kolečko z oceli  ½ x 5/16“  z=11                                        10

457        Jednořadé řetězové kolečko z oceli   ½ x 5/16“  z=11                                        11

460        Jednořadé řetězové kolečko z umělé hmoty 5/8 x 3/8“  z=12                             12

462        Jednořadé řetězové kolečko z oceli   5/8 x 3/8“  z=12                                        13

462 R     Jednořadé řetězové kolečko z oceli   5/8 x 3/8“  z=12                                       14

470        Jednořadé řetězové kolečko z umělé hmoty ½ x 5/16“  z=14                             15

480        Dvouřadé řetězové kolečko z umělé hmoty  ½ x 5/16“  z=14                             16

500        Dvouřadé řetězové kolečko z oceli  ½ x 5/16“  z=14                                          17

500 R     Dvouřadé řetězové kolečko z oceli  ½ x 5/16“  z=14                                         18

502        Dvouřadé řetězové kolečko z oceli  ½ x 5/16“  z=14                                          19

506        Jednořadé řetězové kolečko z oceli  ½ x 5/16“  z=14                                          20

506 R    Jednořadé řetězové kolečko z oceli  ½ x 5/16“  z=14                                          21

510       Dvouřadé řetězové kolečko z oceli  5/8 x 3/8“  z=15                                           22

511       Jednořadé řetězové kolečko z oceli  5/8 x 3/8“  z=15 nebo 13                             23

512       Dvouřadé řetězové kolečko z oceli  3/4 x 7/16“  z=13                                         24

513       Jednořadé řetězové kolečko z oceli  3/4 x 7/16“  z=13                                         25

516       Kolečko ozubeného řemene z umělé hmoty s ocelovým jádrem 8 M  z=30        26

517       Kolečko ozubeného řemene z umělé hmoty 8 M  z=30/34                                  27

517       Kolečko ozubeného řemene z umělé hmoty 8 M  z=24/25                                  28

518       Dvouřadé řetězové kolečko z umělé hmoty  5/8 x 3/8“  z=18                              29

519       Jednořadé řetězové kolečko z umělé hmoty  5/8 x 3/8“  z=18                              30

520       Dvouřadé řetězové kolečko z oceli  5/8 x 3/8“  z=15                                           31

520 R    Dvouřadé řetězové kolečko z oceli  5/8 x 3/8“ z=15                                            32

521       Jednořadé řetězové kolečko z oceli  5/8 x 3/8“  z=15                                           33

521 R    Jednořadé řetězové kolečko z oceli  5/8 x 3/8“  z=15                                          34

522       Dvouřadé řetězové kolečko z umělé hmoty  5/8 x 3/8“  z=15                              35

523       Jednořadé řetězové kolečko z umělé hmoty  5/8 x 3/8“  z=15                              36

533       Kolečko ozubeného řemene z oceli 8 M  z=30/34                                                37

534       Kolečko ozubeného řemene z oceli 8 M  z=30/34                                                38

Dodržujte prosím bezpodmínečně naše pokyny pro objednávání na straně I.8

# Text boxes

Nosný váleček   Typová řada 432

Trubka Ø 30,  32

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

3/8 x 7/32“  z=12 a protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Nosnost:     Typ 50                   14 daN/váleček

Typ 60                   40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací část pozinkována např. 432 I…..

Hnací část z nerezu        např. 432 N….

Trubka Ø 40 nebo Ø 50

Příklad objednávky:

Typ 432/60-30 x 1 ST A 8 M 8 EL…

Druh pohonu, ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                    Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým       432       50/60

kuličkovým ložiskem 608 Z

Prokluzný pohon s jednořadým       432 RS  51/60 RS

kuličkovým ložiskem 608 RS

Pevný pohon s jednořadým             433       50/60

kuličkovým ložiskem 608 Z

Pevný pohon s jednořadým             433 RS  51/60 RS

kuličkovým ložiskem 608 RS

Nosný váleček   Typová řada 435

Trubka Ø 30,  32

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

3/8 x 7/32“  z=10 a protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Nosnost:     Typ 50                   14 daN/váleček

Typ 60                   40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací část pozinkována např. 435 I…..

Hnací část z nerezu        např. 435 N….

Trubka Ø 40 nebo Ø 50

Příklad objednávky:

Typ 435/60-30 x 1 ST A 8 M 8 EL…

Druh pohonu, ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    435           50/60

kuličkovým ložiskem 608 Z

Prokluzný pohon s jednořadým    435 RS     51/60 RS

kuličkovým ložiskem 608 RS

Pevný pohon s jednořadým          436           50/60

kuličkovým ložiskem 608 Z

Pevný pohon s jednořadým          436 RS      51/60 RS

kuličkovým ložiskem 608 RS

Nosný váleček   Typová řada 437

Trubka Ø 30,  32

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

3/8 x 7/32“  z=10 a protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Nosnost:     Typ 50                   14 daN/váleček

Typ 60                   40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací část pozinkována např. 437 I…..

Hnací část z nerezu        např. 437 N….

Trubka Ø 40 nebo Ø 50

Příklad objednávky:

Typ 437/60-30 x 1 ST A 8 M 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                   Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým      437           50/60

kuličkovým ložiskem 608 Z

Prokluzný pohon s jednořadým     437 RS      51/60 RS

kuličkovým ložiskem 608 RS

Pevný pohon s jednořadým           438           50/60

kuličkovým ložiskem 608 Z

Pevný pohon s jednořadým           438 RS      51/60 RS

kuličkovým ložiskem 608 RS

Nosný váleček   Typová řada 445

Trubka Ø 50,  60,  63,  63.5,  80

Poly - řemen  8M-20

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části

8 M  z=20 pro ozubený řemen b=12 a z protilehlého ložiska.

Nosnost:                   40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen strana IX.8

Zvláštní provedení:

Hnací část ocelová např. Typ 445 ST

Příklad objednávky:

Typ 445/302-50 x 1,5 STI A 14  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                       Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým          445         250 / 300 / 302

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým          445 RS   250 RS/300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                           302 RS

300 D/ 302 D

Pevný pohon s jednořadým                446        250 / 300 / 302

kuličkovým ložiskem 6202

Pevný pohon s jednořadým               446 RS   250 RS/300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                          302 RS

300 D/ 302 D

Nosný váleček   Typová řada 445 R ST

Trubka Ø 50,  60,  63,  63,5,  80

Poly-řetěz (řemen) 8M-20

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části 8 M  z=20 pro ozubený řemen b=12 a z protilehlého ložiska.

Nosnost:                   100 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen strana IX.8

Příklad objednávky:

Typ 445 RST/301-50 x 1,5 STI A 15  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                 Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    445 RST       301 / 402 WT

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým    445 RST RS   301 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                             402 WT RS

Nosný váleček   Typová řada 447

Trubka Ø 50,  60,  63.5,   80,   88.9

Poly-řetěz (řemen) 8M-20

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části 8 M  z=20 pro ozubený řemen b=12 a z protilehlého ložiska.

Nosnost:                   150 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen strana IX.8

Zvláštní provedení:

Hnací část pozinkována,    např. Typ 447 I

Příklad objednávky:

Typ 447/250-80 x 2 ST A 15  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                 Typ       Protilehlé ložisko

Pevný pohon (přivařený)          447           250 / 260 / 302

s jednořadým kuličkovým

ložiskem 6202

Pevný pohon (přivařený)          447 RS     250 RS/260 RS

s jednořadým kuličkovým                          302 RS

ložiskem 6202 RS

Nosný váleček   Typová řada 450

Trubka Ø 50,  60, 60.3,  63,  63.5,  70,  80,  90

Obrázek nakreslen s vodící kolejnicí řetězu Typ 730 Rollex – C-profil

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části

½ x 5/16“  z=9 (pohon ozubenou tyčí) a z protilehlého ložiska.

Tato typová řada se dodává také s hnací částí z umělé hmoty ½ x 5/16“, z=9, KM-EL = 15,5.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 451 se používá pouze u kontinuální dopravy. Jako zpětný váleček pro tuto typovou řadu je vhodný Typ 457.

Nosnost:                   max. 40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 451/300-63 x 3 KB A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                 Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    450        200/250

kuličkovým ložiskem 6202                          300/302

Prokluzný pohon s jednořadým    450 RS  102 / 250 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                    300 RS / 302 RS

Prokluzný pohon s jednořadým    450 D     300 D/ 302 D

kuličkovým ložiskem 6202

z umělé hmoty   s nerezovými

kuličkami výrobní označení 4401 (17346)

Pevný pohon s jednořadým          451       200/250

kuličkovým ložiskem 6202                         300/302

Pevný pohon s jednořadým          451 RS  250 RS/300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                    302 RS

Prokluzný pohon s jednořadým    451 D    300 D/ 302 D

kuličkovým ložiskem 6202

z umělé hmoty s nerezovými

kuličkami výrobní označení 4401(17346)

Nosný váleček   Typová řada 452

Trubka Ø 50,  60,  60.3,  63,  63.5,  70,  80,  90

Obrázek nakreslen s vodící kolejnicí řetězu Typ 730 Rollex – C-profil

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části

½ x 5/16“  z=11 (ozubená hnací tyčí) s kluzným ložiskem a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 453 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                                       max. 40 daN/váleček

Při použití protilehlého ložiska      24 daN/váleček

Typ 100/102

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 452/150-50 x 2,8 KB A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ     Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon                          452    102/150/300 D/302 D

Pevný pohon                                453    150

(nalisované uložení)

Nosný váleček   Typová řada 454

Trubka Ø 50,  60, 60.3,  63,  63.5,  70,  80, 90

Obrázek nakreslen s vodící kolejnicí řetězu Typ 730 Rollex – C-profil

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

½ x 5/16“  z=11 (hnací ozubená tyč) a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 455 se používá pouze u kontinuální dopravy. Jako zpětný váleček pro tuto typovou řadu je vhodný Typ 457.

Nosnost:                   max. 100 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací část pozinkována       např. 454 I….

Hnací část z nerezové oceli např. 454 N…

Typ 456 rovněž dodáváme i s trubkou Ø 40

Příklad objednávky:

Typ 454/300-50 x 1,5 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ        Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým   454        200 / 250

kuličkovým ložiskem 6202,6003                300  /302 / 402

Prokluzný pohon s jednořadým   454 RS   250 RS / 300 RS

kuličkovým ložiskem                                   302 RS / 402 RS

6003 RS,  6202 RS

Pevný pohon s jednořadým         455        200 / 250

kuličkovým ložiskem                                  300 / 302 / 402

6202, 6003

Pevný pohon s jednořadým        455 RS  250 RS / 300 RS

kuličkovým ložiskem                                 302 RS / 402 RS

6003 RS,6202 RS

Pevný pohon (přivařený)            456         200 / 250 / 260

s jednořadým kuličkovým                          300 / 302 / 400

ložiskem 6202, 6003

Pevný pohon (přivařený)            456 RS   250 RS/ 260 RS

s jednořadým kuličkovým                          300 RS/ 302 RS

ložiskem 6202 RS, 6003                           400 RS RS

Nosný váleček   Typová řada 454 R

Trubka Ø 50,  60,  60.3,  63,  63.5, 70, 80, 90

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části ½ x 5/16“ z=11 a z protilehlého ložiska.

Unášecí síla pružiny je stavitelná v rozmezí stlačitelnosti.

Nosnost:                   150 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen viz strana VII.6

Příklad objednávky:

Typ 454 R/300-50 x 1,5 STI A 15  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                               Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým  454 R              301

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým  454 R RS        301 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Nosný váleček   Typová řada 457

Trubka Ø 50,  60, 60.3,  63,  63.5,  70,  80, 90

Obrázek nakreslen s vodící kolejnicí řetězu

Typ 730 Rollex – C-profil

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části ½ x 5/16“  z=11 a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 458 se používá pouze u kontinuální dopravy. Tato typová řada válečků je vhodná jako převáděcí pro zpětnou větev dopravníků

Nosnost:                   max. 100 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací část pozinkována       např. 457 I….

Hnací část z nerezové oceli např. 457 N…

Příklad objednávky:

Typ 457/300-50 x 1,5 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                   Typ      Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým     457        250 / 300 / 302

kuličkovým ložiskem

6001 Z,  6202

Prokluzný pohon s jednořadým    457 RS   250 RS / 300 RS

kuličkovým ložiskem                                    302 RS

6001RS,  6202 RS

Pevný pohon s jednořadým          458         250 / 300 / 302

kuličkovým ložiskem

6202, 6001 Z

Pevný pohon s jednořadým         458 RS   250 RS /300 RS

kuličkovým ložiskem                                   302 RS

6202 RS, 6001 RS

Nosný váleček   Typová řada 460

Trubka Ø 50,  60, 60.3,  63,  63.5,  70,  80, 90

Obrázek nakreslen s vodící kolejnicí řetězu Typ 730 Rollex – C-profil

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

5/8 x 3/8“  z=12 (hnací ozubená tyč) a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 461 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                   max. 40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 461/300-60 x 2 ST A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým   460       200/250/300/302

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým   460 RS  250 RS / 300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                   302 RS

Prokluzný pohon s jednořadým   460 D    300 D / 302 D

kuličkovým ložiskem 6202

z umělé hmoty a kuličkami

z nerezu výr. označení 4401  (17346)

Pevný pohon s jednořadým         461       200/250

kuličkovým ložiskem 6202                        300/302

Pevný pohon s jednořadým        461 RS  250 RS/300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                  302 RS

Pevný pohon s jednořadým        461 D    300 D / 302 D

kuličkovým ložiskem  6202

hmoty s kuličkami z nerezu

výr.označení 4401 (17346)

Nosný váleček   Typová řada 462

Trubka Ø 50,  60, 60.3,  63,  63.5,  70,  80,  88.9,  90

Obrázek nakreslen s vodící kolejnicí řetězu Typ 731 Rollex – C-profil

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Osa Ø

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

5/8 x 3/8“  z=12 (hnací ozubená tyč) a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 463 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                    100 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací část pozinkována       např. 462 I….

Hnací část z nerezové oceli např. 462 N…

Příklad objednávky:

Typ 464/300-80 x 2 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                   Typ      Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým     462       250/300/302/402

kuličkovým ložiskem

6303,6202,6003

Prokluzný pohon s jednořadým     462 RS  250 RS / 300 RS

kuličkovým ložiskem                                    302 RS / 402 RS

6003 RS, 6202 RS,  6303 RS

Pevný pohon s jednořadým           463       250/300/302

kuličkovým ložiskem                                   402

6303, 6202, 6003

Pevný pohon s jednořadým          463 RS  250 RS /300 RS

kuličkovým ložiskem                                   302 RS /402 RS

6003 RS, 6202 RS, 6303 RS

Pevný pohon (přivařený)              464        250/ 260

s jednořadým kuličkovým ložiskem            300/302/400

6202, 6003, 6303

Pevný pohon (přivařený)              464 RS  250 RS/ 260 RS

s jednořadým kuličkovým ložiskem            300 RS/ 302 RS

6202 RS, 6003 RS, 6303  RS                    400 RS

Nosný váleček   Typová řada 462 R

Trubka Ø 50,  60,  60.3,  63,  63.5, 70, 80, 88.9, 90

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Osa Ø

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

5/8 x 3/8“ z=12 (ozubená hnací tyč) a z protilehlého ložiska.

Unášecí síla je nastavitelná v rozmezí stlačitelnosti pružiny

Nosnost:                   100 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací prvek pozinkovaný     např. 462 R I …

Hnací prvek z nerezu           např. 462 R N …

Příklad objednávky:

Typ 462 R/301-50 x 1,5 STI A 15  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                               Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým   462 R         301 / 402

kuličkovým ložiskem

6003, 6202,6204

Prokluzný pohon s jednořadým   454 R RS  301 RS/402 RS

kuličkovým ložiskem

6003 RS, 6202 RS,  6204 RS

Nosný váleček   Typová řada 470

Trubka Ø 50,  60,  60.3,  63,  63.5,  70,  80, 90

Obrázek nakreslen s vodící kolejnicí řetězu Typ 730 Rollex – C-profil

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části 1/2 x 5/16“  z=14 (hnací ozubená tyč) a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 471 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                   max. 40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací prvek se dvěma ložisky pružící osy

Příklad objednávky:

Typ 470/300-60 x 2 ST A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ        Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    470        200/250

kuličkovým ložiskem 6202                          300/302

Prokluzný pohon s jednořadým    470 RS   250 RS / 300 RS

kuličkovým ložiskem 6202  RS                    302 RS

Prokluzný pohon s jednořadým    470 D     300 D

kuličkovým ložiskem 6202

z umělé hmoty a kuličkami z nerezu výr.označení 4401

Pevný pohon s jednořadým         471        200/250

kuličkovým ložiskem 6202                         300/302

Pevný pohon s jednořadým        471 RS   250 RS /300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                   302 RS

Pevný pohon s jednořadým        471 D    300 D / 302 D

kuličkovým ložiskem  6202

hmoty s kuličkami z nerezu výr.označení 4401(17346)

Nosný váleček   Typová řada 480

Trubka Ø 50,  60,  60.3,  63,  63.5,  70,  80,  88.9,  90

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části 1/2 x 5/16“  z=14 a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 481 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                   max. 40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 480/300-50 x 1,5 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                               Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým  480       200 / 250

kuličkovým ložiskem 6202                       300 / 302

Prokluzný pohon s jednořadým  480 RS  250 RS / 300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                  302 RS

Pevný pohon s jednořadým       481        200/250

kuličkovým ložiskem 6202                       300/302

Pevný pohon s jednořadým       481 RS  250 RS/300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                 302 RS

Nosný váleček   Typová řada 500

Trubka Ø 50,  60,  60.3,  63,  63.5,  70,  80,  88.9,  90

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

1/2 x 5/16“  z=14 a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 501 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                   max. 100 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací prvek pozinkovaný  např.  500 I….

Hnací prvek z nerezu        např.  500 N….

Příklad objednávky:

Typ 500/300-50 x 1,5 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                    Typ          Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým        500         250/300/302/402

kuličkovým ložiskem 6202,6003

Prokluzný pohon s jednořadým       500 RS    250 RS / 300 RS

kuličkovým ložiskem                                        302 RS / 402 RS

6202 RS,6003 RS

Pevný pohon s jednořadým             501          250/300/302/402

kuličkovým ložiskem 6202,6003

Pevný pohon s jednořadým            501 RS     250 RS /300 RS

kuličkovým ložiskem                                      302 RS / 402 RS

6202 RS,  6003 RS

Nosný váleček   Typová řada 500 R

Trubka Ø 50,  60,  60.3,  63,  63.5, 70, 80, 88.9, 90

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

1/2 x 5/16“ z=14 a z protilehlého ložiska.

Unášecí síla je nastavitelná v rozmezí stlačitelnosti pružiny

Nosnost:                   100 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 500 R/300-50 x 1,5 STI A 14  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                               Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    500 R         301

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým    500 R RS   301 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Nosný váleček   Typová řada 502

Trubka Ø 40,  50,  60,  60.3,  63.5,  70,  80,  88.9

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

1/2 x 5/16“  z=14  a z protilehlého ložiska.

Nosnost:                    150 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací prvek pozinkovaný   např. 502 I…

Hnací prvek z nerezu         např. 502 N….

Trubka Ø 40

Osa Ø 20 od  trubky Ø 63,5

Příklad objednávky:

Typ 502/250-80 x 2 ST A 14  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                         Typ      Protilehlé ložisko

Pevný pohon (přivařený)

s jednořadým kuličkovým ložiskem      502      200/250/260

6202, 6003, 6204                                             300/302/400

Pevný pohon (přivařený)

s jednořadým kuličkovým ložiskem     502 RS  250 RS /260 RS

6003 RS, 6202 RS, 6204 RS                            300 RS /302 RS

400 RS

Nosný váleček   Typová řada 506

Trubka Ø 50,  60, 60.3,  63,  63.5,  70,  80,  88.9,  90

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

1/2 x 5/16“  z=14 (hnací ozubená tyč) a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 507 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                    100 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Zvláštní provedení:

Hnací část pozinkována       např. 506 I….

Hnací část z nerezové oceli např. 506 N RS…

Typ 508  Trubka Ø 40

Příklad objednávky:

Typ 506/300-50 x 1,5 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                  Typ      Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým      506       200/250/260/300

kuličkovým ložiskem                                    302/402

6202,6003,6303

Prokluzný pohon s jednořadým     506 RS   250 RS / 260 RS

kuličkovým ložiskem                                     300 RS / 302 RS

6202 RS, 6003 RS, 6303 RS                        402 RS

Pevný pohon s jednořadým           507        200/250/260/300

kuličkovým ložiskem                                    302/402

6202, 6003,6303

Pevný pohon s jednořadým          507 RS   250 RS /260 RS

kuličkovým ložiskem,                                   300 RS /302 RS

6003 RS, 6303 RS, 6202 RS                       402 RS

Pevný pohon (přivařený)              508         200/250/260

s jednořadým kuličkovým ložiskem             300/302/400

6003, 6202,  6204, 6303

Pevný pohon (přivařený)             508 RS    250 RS/ 260 RS

s jednořadým kuličkovým ložiskem             300 RS/ 302 RS

6003 RS, 6202 RS, 6204 RS, 6303 RS      400 RS

Nosný váleček   Typová řada 506 R

Trubka Ø 50,  60,  60.3,  63,  63.5,  70,  80,  88.9,  90

Nosný váleček   Typová řada 510

Trubka Ø  63.5,  80,  88.9,  108,  133

Druh pohonu, ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                 Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    506 R      301/302/402 WT

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým   506 R RS   301 RS/302 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS                       402 WT RS

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

1/2 x 5/16“ z=14 (ozubené hnací tyče) a z protilehlého ložiska.

Unášecí síla je nastavitelná v rozmezí stlačitelnosti pružiny.

Nosnost:                   100 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 506 R/302-50 x 1,5 STI A 15  IGM 8 EL…

Hladký konec osy

Označení v objednávce

Osa Ø

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

5/8 x 3/8“  z=15/z=13  a z protilehlého ložiska.

Nosnost např.:

Typ 510/260- 80 x 2 ST A 20 IGM 10 EL 967:

200 daN/váleček

Typ 510/260-88,9x2,9 ST A20 IGM 10 EL 967:

340 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 510/260I-80 x 2 STI A 20  IGM 10 EL…

Ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                               Typ            Protilehlé ložisko

Pevný pohon (přivařený)            510            260 /261/400

s jednořadým kuličkovým ložiskem

6004, 6005, 6204

Pevný pohon (přivařený)            510 RS      260 RS/ 261 RS

s jednořadým kuličkovým ložiskem              400 RS

6004 RS, 6005 RS, 6204 RS

Nosný váleček   Typová řada 511

Trubka Ø  63.5,  80,  88.9,  108,  133

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části 5/8 x 3/8“  z=13 nebo z=15 (ozubené hnací tyče)  a z protilehlého ložiska.

Nosnost např.:

Typ 511/260 - 80 x 2 ST A 20 IGM 10 EL 967:

200 daN/váleček

Typ 511/260-88,9x2,9 ST A20 IGM 10 EL 967:

340 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 511/260I-80 x 2 STI A 20  IGM 10 EL…

Ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                          Typ            Protilehlé ložisko

Pevný pohon (přivařený)        511            260 /261 /400

s jednořadým kuličkovým ložiskem

6004, 6005, 6204

Pevný pohon (přivařený)        511 RS      260 RS/ 261 RS

s jednořadým kuličkovým ložiskem          400 RS

6004 RS, 6005 RS, 6204 RS

Nosný váleček   Typová řada 512

Trubka Ø  80,  88.9,  108,  133

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

3/4 x 7/16“  z=13 a z protilehlého ložiska.

Nosnost např.:

Typ 512/260- 88,9 x 2,9 ST A 20 IGM 10 EL 967:

340 daN/váleček

Typ 512/260- 108 x 3,25 ST A 20 IGM 10 EL 967:

400 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 512/260-108 x 3,25 ST A 20  IGM 10 EL…

Ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                             Typ            Protilehlé ložisko

Pevný pohon (přivařený)           512            260 /261/400

s jednořadým kuličkovým ložiskem

6005, 6204

Pevný pohon (přivařený)           512 RS      260 RS/ 261 RS

s jednořadým kuličkovým ložiskem             400 RS

6005 RS, 6204 RS

Nosný váleček   Typová řada 513

Trubka Ø  80,  88.9,  108,  133

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

3/4 x 7/16“  z=13 (ozubené hnací tyče)  a z protilehlého ložiska.

Nosnost např.:

Typ 513/260- 88,9 x 2,9 ST A 20 IGM 10 EL 967:

340 daN/váleček

Typ 513/260- 108 x 3,25 ST A 20 IGM 10 EL 967:

400 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 513/260-108 x 3,25 ST A 20  IGM 10 EL…

Ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                           Typ          Protilehlé ložisko

Pevný pohon (přivařený)         513           260 /261/400

s jednořadým kuličkovým ložiskem

6005, 6204

Pevný pohon (přivařený)         513 RS     260 RS/ 261 RS

s jednořadým kuličkovým ložiskem          400 RS

6005 RS, 6204 RS

Nosný váleček   Typová řada 516

Trubka Ø  80,  88.9,  108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části

8 M  z= 30 pro ozubený řemen b = 21 mm s ocelovým jádrem a z protilehlého ložiska.

Nosnost např.:

Typ 516/260- 88,9 x 2,9 ST A 20 IGM 10 EL 989:

340 daN/váleček

Typ 516/260- 108 x 3,25 ST A 20 IGM 10 EL 989:

400 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen je uveden na straně IX.8

Zvláštní provedení:

Hnací část z=40, např. Typ 516 z 40

Příklad objednávky:

Typ 516/260I-88,9 x 2,9 STI A 20  IGM 12 EL…

Ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                               Typ        Protilehlé ložisko

Pevný pohon (přivařený)             516       260 /261

s jednořadým kuličkovým ložiskem 6204

Pevný pohon (přivařený)            516 RS      260 RS/ 261 RS

s jednořadým kuličkovým ložiskem  6204 RS

Nosný váleček   Typová řada 517 z 30 / z 34

Trubka Ø  80,  88.9,  108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části

8 M  z = 30 anebo z = 34 pro ozubený řemen b = 30 mm  a z protilehlého ložiska.

Nosnost :           180 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen viz strana IX.8

Příklad objednávky:

Typ 517z30/402-88,9 x 2,9 STI A 20  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                              Typ          Protilehlé ložisko

Pevný pohon s jednořadým    517 z 30/z 34          402

kuličkovým ložiskem

6204 nebo 6005

Pevný pohon s jednořadým    517 RS z 30/z 34     402 RS

kuličkovým ložiskem

6204 RS  nebo  6005 RS

Nosný váleček   Typová řada 517 z 24 / z 25

Trubka Ø  80,  88.9

Tvar zubů HTD

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části

8 M  z = 24 anebo z = 25 pro ozubený řemen b = 20 mm  a z protilehlého ložiska.

Nosnost :           120 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen viz strana IX.8

Příklad objednávky:

Typ 517z25/402-88,9 x 2,9 STI A 20  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                         Typ             Protilehlé ložisko

Pevný pohon s jednořadým   517 z 24/z 25         402

kuličkovým ložiskem 6204

Pevný pohon s jednořadým   517 RS z 24/z 25   402 RS

kuličkovým ložiskem  6204 RS

Tvar zubů HTD

Nosný váleček   Typová řada 518

Trubka Ø  80,  88.9,  108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části

5/8 x 3/8“  z=18 (normální ozubení) a z protilehlého ložiska.

Nosnost :                                   180 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 518/402-88,9 x 2,9 STI A 20  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                            Typ        Protilehlé ložisko

Pevný pohon s jednořadým      518       402

kuličkovým ložiskem

6204 nebo  6005

Pevný pohon s jednořadým     518 RS     402 RS

kuličkovým ložiskem

6204 RS  nebo 6005 RS

Nosný váleček   Typová řada 519

Trubka Ø  80,  88.9,  108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části 5/8 x 3/8“  z=18  a z protilehlého ložiska.

Nosnost :                                   120 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 519/402-88,9 x 2,9 ST A 20  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                            Typ          Protilehlé ložisko

Pevný pohon s jednořadým      519          402

kuličkovým ložiskem

6204 nebo  6005

Pevný pohon s jednořadým     519 RS     402 RS

kuličkovým ložiskem

6204 RS  nebo 6005 RS

Nosný váleček   Typová řada 520

Trubka Ø  80,  88.9,  108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části 5/8 x 3/8“  z = 15  a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Nosnost :                                   180 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 520/402-88,9 x 2,9 STI A 20  IGM 10 EL…

Ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ      Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    520           402

kuličkovým ložiskem

6204 nebo 6004

Prokluzný pohon s jednořadým   520 RS     402 RS

kuličkovým ložiskem

6204 RS  nebo 6004 RS

Nosný váleček   Typová řada 520 R

Trubka Ø  80,  88.9,  108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

5/8 x 3/8“  z = 15  a z protilehlého ložiska.

Unášecí síla je nastavitelná podle stlačitelnosti pružiny.

Nosnost :                                   180 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 520 R/402 WO-88,9 x 2,9 ST A 20  IGM 10 EL…

Ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ       Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    520 R       402 WO/WT

kuličkovým ložiskem

6204 nebo  6004

Prokluzný pohon s jednořadým   520 R RS  402 RS WO/WT

kuličkovým ložiskem

6204 RS / 6004 RS

Nosný váleček   Typová řada 521

Trubka Ø  80,  88.9,  108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části 5/8 x 3/8“  z = 15  (ozubené hnací tyče) a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů

Nosnost :                                   180 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 521/402-88,9 x 2,9 ST A 20  IGM 10 EL…

Ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                               Typ      Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým   521           402

kuličkovým ložiskem

6204 nebo 6004

Prokluzný pohon s jednořadým   521 RS     402 RS

kuličkovým ložiskem

6204 RS nebo 6004 RS

Nosný váleček   Typová řada 521 R

Trubka Ø  80,  88.9,  108

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

5/8 x 3/8“  z = 15  a z protilehlého ložiska.

Unášecí síla je nastavitelná v rozmezí stlačitelnosti pružiny

Nosnost :                                   180 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 521 R/402 WO-88,9 x 2,9 ST A 20  IGM 10 EL…

Ložisko v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                               Typ      Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým   521 R       402 WO/WT

kuličkovým ložiskem

6204 nebo 6004

Prokluzný pohon s                  521 R RS    402 WO/WT RS

jednořadým

kuličkovým ložiskem 6204 RS nebo 6004 RS

Nosný váleček   Typová řada 522

Trubka Ø  80,  88.9

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části 5/8 x 3/8“  z = 15  a z protilehlého ložiska.

Nosnost :                                   120 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 522/402-88,9 x 2,9 STI A 20  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                               Typ      Protilehlé ložisko

Pevný pohon s jednořadým         522           402

kuličkovým ložiskem 6004

Prokluzný pohon s jednořadým   522 RS     402 RS

kuličkovým ložiskem 6004 RS

Nosný váleček   Typová řada 523

Trubka Ø  80,  88.9

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části 5/8 x 3/8“  z = 15 (normální ozubení) a z protilehlého ložiska.

Nosnost :                                   80 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen viz strana IX.9

Příklad objednávky:

Typ 523/402-88,9 x 2,9 STI A 20  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                 Typ      Protilehlé ložisko

Pevný pohon s jednořadým          523          402

kuličkovým ložiskem 6004

Pevný pohon s jednořadým         523 RS     402 RS

kuličkovým ložiskem 6004 RS

Nosný váleček   Typová řada 533 z 30 / z 34

Trubka Ø  80,  88.9

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části 8 M

z = 30 anebo z = 34 pro ozubený řemen b = 30 mm

a z protilehlého ložiska.

Unášecí síla je stavitelná v rozmezí stlačitelnosti pružiny.

Nosnost :           180 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen viz strana IX.9

Příklad objednávky:

Typ 533 Rz30/402WT-88,9 x 2,9 STI A 20  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                 Typ              Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým     533 R z 30/z 34      402 WT

kuličkovým ložiskem 6204

Prokluzný pohon s jednořadým     533 R z 30/z 34   402 WT RS

kuličkovým ložiskem  6204 RS

Nosný váleček   Typová řada 534 z 30 / z 34

Trubka Ø  80,  88.9

Tvar zubů HTD

Tvar zubů HTD

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části 8 M

z = 30 anebo z = 34 pro ozubený řemen b = 30 mm

a z protilehlého ložiska.

Nosnost :           200 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Vhodný ozubený řemen viz strana IX.9

Příklad objednávky:

Typ 534 z30/260-88,9 x 2,9 STI A 20  IGM 10 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a protilehlé ložisko určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ           Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    534 z 30/z 34

kuličkovým ložiskem                                     260/ 402 WO

6204 nebo  6005                                          402 ST

Prokluzný pohon s jednořadým   534 z 30/z 34 RS

kuličkovým ložiskem                                     260/402 WO RS

6204 RS  nebo 6005 RS                               402 ST RS

Poly – řemen 8M-20

Poly – Chaim (ozubený řemen) 8M-30

Tvar zubů HTD

III.