# AKUMULAČNÍ  DOPRAVA

Typová řada                                                                                                                Stránka

530        	Prokluzná spojka, akumulační doprava                                                     1 – 2

531        	Prokluzná spojka, akumulační doprava                                                           3

530/531 	Konstrukční doporučení                                                                                  4

535        	Jednoduché řetězové kolo z umělé hmoty  ½ x 5/16“  z=11, akumulační      5

doprava

535        	Konstrukční doporučení                                                          	              6

530 Z/531 Z    Pneumatický válec s řídící vačkou                                                                 7

530 S     	Světelná závora – snímač                                                                                8

536E-89 	Magnetický válec s magnetickou brzdou                                                        9

Rollex Drive System          Základní konstrukční informace                                               10

Rollex Drive System          Řídící karta                                                                               11

Rollex Drive System          Konstrukční doporučení                                                           12

# Text boxes

Prokluzná spojka Typová řada 530

pro akumulační dopravu

Prokluzná spojka Typ 530 je na primární straně osazena jednořadým ocelovým řetězovým kolem 5/8 x 3/8“  z = 13, které je poháněno tangenciálně, a pohání na sekundární straně jednořadým ocelovým řetězovým kolem ½ x 5/16“  z = 14 jednu sekci pevně hnaných nosných válečků. Při akumulačním provozu je přenos síly mezi primárním a sekundárním pohonem přerušen a celá sekce je bez pohonu. Spojka je vypínána dopravovaným předmětem, který přeruší světelný tok na světelné závoře, tím se přestaví pneumatický ventil a tím je ovládán pneumatický válec.

Pohon dopravníku má být umístěn pokud možno co nejblíže místu nakládání na něho.

Příklad:

Dopravovaný předmět je položen na prázdnou dráhu. Přejede všechny sekce až do místa, kde je jím ovlivněn světelný snímač I. Tím je tato sekce vypnuta od pohonu a aktivuje se řízení sekce II. Jede další dopravovaný předmět až do místa, kde ovlivní světelný snímač sekce II (přeruší proud světla na něj dopadající) a ten vypne pohon sekce II a aktivuje řízení sekce III atd.

Pro další dopravu nahromaděných dopravovaných kusových předmětů je nutný externí impuls. To lze provést manuálním odběrem dopravovaného předmětu anebo, v automatických dopravních zařízeních, přídavným zapnutím. Jakmile některý z dopravovaných předmětů opustí svoje místo, popojedou všechny za ním na dopravní cestě ležící dopravované předměty o jednu sekci dále. Zapojení může být provedeno také tak, že je možný odběr dopravovaných předmětů z kterékoliv sekce.

Sekce I

Nosný váleček

Sekce II

Směr dopravy

Sekce III

Pneumatický válec

Pohon

Světelný snímač s pneumatickým ventilem

( max. 4 bar. )

Kolejnice po níž klouže řetěz

Válečkový hnací řetěz ½“

Spojka

Válečkový hnací řetěz 5/8“

Typová řada 530

Konstrukční principy

Normální

ozubení

(Cévové ozubení)

Profilová strana

Minimální váha dopravovaných předmětů je tak malá, že mohou být dopravovány i prázdné palety. Délka sekce závisí na délce dopravovaného předmětu a požadované mezeře mezi dopravovanými předměty (minimálně 200 mm) při akumulaci. Umístění světelného čidla je určeno vahou dopravovaných předmětů a rychlostí pohybu dráhy.

Dráhu je třeba konstrukčně řešit tak, aby se současně pohybovalo maximálně 4 000 daN. V této souvislosti mají velký význam následující faktory:

- váha přepravovaných předmětů

- rychlost dopravy

- frekvence nakládání

Příklad výpočtu:

- Váha dopravovaných předmětů:        1000 daN

- Rychlost dopravy:                                   12 m/min

- Frekvence nakládání                                2 ks/min

Současně mohou být dopravovány 4 předměty

( = 4 000 daN). Je-li vložen 5. předmět

(po 2 minutách), ujel první předmět 24 m. To odpovídá v daném případě maximální délce dráhy pro jeden pohon.

Tento výpočet je relevantní pouze při plnění prázdné dráhy, protože u naplněné akumulační dráhy a při jednotlivém odběru přepravovaných předmětů jsou v pohybu vždy nejvýše jen dva přepravované předměty.

Rollex ze svého výrobního programu nabízí následující komponenty dopravních cest:

- prokluzné spojky (akumulační),

- pneumatické válce s řídícími vačkami (vypínacími),

- světelná čidla s pneumatickými ventily,

- nosné válečky,

- vodící lišty pro válečkové řetězy v profilu C

Pohled „B“

Pohled „A“

Řídící vačka

Vodící kolejnice válečkového řetězu

Pneumat. válec působící jednostraně. Pružina na str. pístu

Nosný váleček

SpojkaP

Spojky pro akumulační dopravu  Typová řada 531

Normální ozubení

(Cévové ozubení)

Profilová strana

Spojka pro akumulační dopravu je na primární straně poháněna řetězem anebo ozubeným řemenem a na sekundární straně pohání řetězem anebo ozubeným řemenem jednu sekci pevně poháněných nosných válečků.

V případě zácpy(akumulace) je přenos sil mezi primární a sekundární stranou spojky přerušen a celá sekce je v klidu, bez pohonu.

Spojka je vypínána přepravovaným předmětem tak, že tento najede na snímací válec s vypínacím ventilem anebo na světelnou závoru s pneumatickým ventilem, který se přestaví a dá signál pneumatickému válci k vypnutí spojky sekce.

Váha dopravovaných předmětů:  1 – 120 daN (podle druhu pohonu)

Rychlost dopravy (pohybu):        max. 0,6 m/sek. (podle druhu pohonu a váhy přepravovaných předmětů)

Varianty prokluzných spojek pro akumulační dopravu:

Jednoduché řetězové kolo ½“ x 5/16“  z 11 – jednoduché řetězové kolo ½“ x 5/16“  z 11

Jednoduché řetězové kolo ½“ x 5/16“  z 14 – jednoduché řetězové kolo ½“ x 5/16“  z 14

Dvouřadé řetězové kolo ½“ x 5/16“  z 14    -  jednoduché řetězové kolo ½“ x 5/16“  z 14

Dvojité kolo pro ozubený řemen 8 M  z 20  -  jednoduché kolo pro ozubený řemen 8 M  z 20

Typová řada 530 / 531

Konstrukční doporučení

S pružinou spojky - pravá

Světelné čidlo s pneumatickým ventilem TYP 530S

Směr dopravy

Směr dopravy

Světelné čidlo s pneumatickým ventilem TYP 530S

S pružinou spojky - levá

Nosný váleček   Typová řada 535

se spojkou pro akumulační dopravu

trubka Ø 50

Nosný váleček Typ 535 je tangenciálně poháněn jednoduchým řetězovým kolem z umělé hmoty

½“ x 5/16“  z 11 a pohání jednostranně kruhovými řemínky, řetězem anebo ozubeným řemenem jednu sekci nosných válečků.

Při akumulaci (zácpě) je přenos sil mezi pohonem a nosným válečkem přerušen a tak je celá sekce bez pohonu.

Spojka se vypíná dopravovaným předmětem který najede na světelnou závoru, přeruší proud světla na čidlo s pneumatickým ventilem, který dá signál pneumatickému válci a ten vypne spojku pohonu sekce.

Váha dopravovaných předmětů:                      0,1 až 60 daN (podle druhu pohonu)

Rychlost pohybu dopravovaných předmětů:   max. 0,6 m/sek. (podle druhu pohonu a jejich  váhy)

Typová řada 535

Konstrukční doporučení

Světelné čidlo s pneumatickým ventilem

Pneumatický válec

Směr dopravy

Hnací prvek

Typová řada 530 Z / 531 Z

Pneumatický válec s řídící vačkou

s vratnou pružinou, zdvih 20 mm / 4 bar

Data:

Materiál:                 Černá umělá hmota

Pístní tyč:               Ocel s řídící vačkou

Připojení:                Hadice z umělé hmoty, vnitřní průměr (světlost) 6 mm

Připojení na světelné čidlo přes redukci vnitřního průměru ze 6 na 4 mm

Zdvih:                     20 mm

Maximální tlak:       4 bar

Způsob práce:

Klidová poloha bez přívodu tlakového vzduchu:

- vysunutá pístní tyč,

- akumulační (kluzná) spojka vypnuta,

- akumulační sekce stojí;

Pod tlakem:

- zasunutá pístní tyč,

- spojka zapnuta,

- akumulační sekce běží.

Typová řada 530  -  Světelné čidlo

Reflexní čidlo pro akumulační dopravník Rozměrové údaje na obrázku jsou v mm

(1 mm = 0,03937 inch)

Zrcátková reflexní světelná závora pro akumulační dopravník

Rozměrové údaje na obrázku jsou v mm

(1 mm = 0,03937 inch)

1 – Vysílací dioda

2 – Dioda přijímače

1 – Vysílací dioda

2 – Dioda přijímače

- zabudovaná logika

- elektronické odclonění pozadí

- kotouč nastavení vypínání se stupnicí

- odlitek

Všeobecná technická data

Optická

Seřizovací vzdálenost                                    550 mm

Nastavení vypínání min.                                220 … 270 mm

Nastavení vypínání střed                                320….400 mm

Nastavení vypínání max.                               550….630 mm

Hystereze vypínání                                        méně jako 15 %

Druh světla                                                    infračervené

Vlnová délka světla                                       880 nm

Životnost (Tu = + 25°C)                               10000 hod

Max. přípustné cizí světlo                             10000 luxů

Úhel otevření                                                 5°

Elektrická

Napájecí napětí                                             18 … 30 V DC

Spotřeba proudu sensoru (Ub=24V)             méně jako 30 mA

Spínací frekvence                                         100 Hz

Reakční rychlost                                           5 ms

Teplotní drift                                                 méně jako 10 %

Teplotní interval                                           - 15 …. 50° C

Počet výstupů vypínání                                 1

Pokles napětí na výstupu                               méně jako 0,8 V

Odolný zkratu                                                ano

Odolný proti přepolování                              ano

Odolný proti přetížení                                   ano

Logika                                                           ano

Odblokování                                                  ano

Řízení ventilu                                                ano

Mechanická

Materiál tělesa                                               Umělá hmota

Odlitek                                                           Ano

Stupeň jištění                                                  IP 65

Způsob připojení                                            M 12 x 1

Délka kabelu                                                  88 cm

Magnetický ventil

Číslo ventilu                                                   K04

Napájecí napětí ventilu                                  19,2 … 28,8 V

Spotřeba proudu ventil                                   86 mA

Provozní tlak                                                  0,5… 7 bar

Jmenovitá světlost                                          0,8 mm

Jmenovitý průtok 1 až 2                                 20 Nl/min

Jmenovitý průtok 2 až 3                                 100 Nl/min

Přívodní připojovací trubka                            2 x 8 x 1

Přípojení pracovní trubky                               4 x 1

Spínací funkce                                                NC

- zabudovaná logika

- rozpoznání vysoce se lesknoucích a temně černých objektů

- velký dosah

- odlitek

Všeobecná technická data

Optická

Dosah                                                              6500 mm

Vztažný reflektor                                            RQ100BA

Minimální vzdálenost od reflektoru               100 mm

Hystereze spínání                                            méně než 15 %

Druh světla                                                      červené

Polarizační filtr                                               ano

Životnost (Tu = + 25°C)                                 10000 hod

Max. přípustné cizí světlo                               10000 luxů

Úhel otevření                                                   5°

Elektrická

Napájecí napětí                                               18 … 30 V DC

Spotřeba proudu sensoru (Ub=24V)              méně jako 30 mA

Spínací frekvence                                           100 Hz

Reakční rychlost                                             5 ms

Teplotní drift                                                   méně jako 10 %

Teplotní interval                                              - 15 …. 50° C

Počet výstupů vypínání                                   1

Pokles napětí na výstupu                                 méně jako 0,8 v

Odolný zkratu                                                  ano

Odolný proti přepolování                                ano

Odolný proti přetížení                                     ano

Logika                                                             ano

Odblokování                                                    ano

Řízení ventilu                                                   ano

Mechanická

Materiál tělesa                                                 Umělá hmota

Odlitek                                                             Ano

Stupeň jištění                                                    IP 65

Způsob připojení                                              M 12 x 1

Délka kabelu                                                    88 cm

Magnetický ventil

Číslo ventilu                                                     K04

Napájecí napětí ventilu                                    19,2 … 28,8 V

Spotřeba proudu ventil                                     86 mA

Provozní tlak                                                    0,5… 7 bar

Jmenovitá světlost                                            0,8 mm

Jmenovitý průtok 1 až 2                                   20 Nl/min

Jmenovitý průtok 2 až 3                                   100 Nl/min

Přívodní připojovací trubka                              2 x 8 x 1

Přípojení pracovní trubky                                 4 x 1

Spínací funkce                                                  NC

Typová řada 536 E

Magnetický válec s magnetickou brzdou

Trubka Ø 88.9

Osa Ø

Objednací označení

Hladký konec osy

Údaje k magnetické spojce

| Maximální váha palety v kg | Maximální kroutící moment v Nm | Napětí ve V DC | Příkon ve W | Průměr spojky v mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 40 | 24 | 32 | 108 |

Konstrukční zvláštnosti:

- obložení spojky je tepelně i otěruvzdorné

- neomezená doba zapnutí

- třída izolace B

- bezvůlová z hlediska vzájemného natočení jejích částí

- krátké spínací časy

- žádný zbytkový kroutící moment

- jednoduchá montáž

Montážní pokyny:

- Třecí plochy spojka nesmí být zamaštěny olejem či tukem.

- Nepřekračovat minimální hodnotu jmenovitého napětí směrem dolů pod 24 V DC

- Maximální jmenovité napětí nepřekračovat o více jako 10 %

- Magnetický váleček zabudovat osově rovnoběžně

- Maximální zátěž magnetického válečku je 200 kg.

Rollex Drive System

Základní konstrukční údaje

Rollex Drive System byl vyvinut pro použití v akumulačních systémech. Pomocí tohoto Drive Systemu lze řídit všechny 24 V-pohony z výrobního programu Rollex.

Karta obsahuje interní logiku, která komunikuje s předřazenými i za ní zapojenými řídící jednotkami. Podstatnou její předností je skutečnost, že pohon se zapíná teprve tehdy, když přepravovaný předmět najíždí do sekce a pohon se vypíná, když sekci předmět opouští.

U sekčního zapínání elektromagnetického spojkového systému (Typ 536E) může být při vypnutí ihned aktivována brzda, která minimalizuje doběhy.

Rollex Drive System  se aktivuje světelnou závorou.

Základní konstrukční schéma akumulačního systému:

Směr dopravy

Snímač

Motor

Řídící jednotka

Uvolňov. signál

Směr dopravy

Snímač

Motor

Uvol. signál

Řídící jednotka

Rollex Drive System

Základní konstrukční uspořádání

Připojení řídící karty se realizuje připojením zástrčky M8 na příslušné předřazené a přiřazené sekce. Napájecí napětí lze přivést rovněž separátně. U koncepce napájení přes kartu je nutné podle koncepce práce napojit nově všech 14 až 20 karet.

Konstrukce karty:

- brzda +

- brzda –

- spojka motoru +

- spojka motoru –

- napájecí napětí 24 V DC +

- napájecí napětí 24 V DC +

- napájecí napětí 24 V DC –

- napájecí napětí 24 V DC –

1,5 m kabel se zástrčkou M8

0,5 m kabel se zásuvkou M8

0,3 m kabel se zásuvkou M8

Technická data:

Napájecí napětí:     24 V DC +/- 10%

Rozsah teplot         + 5°C až + 40°C

Pojistky                  3,15 A

Omezení proudů:    Spojka motoru         Náběhový proud 	1,8 A /200 ms

Trvalá zátěž 		1,8 A

Brzda                       Zapínací proud 	1,8 A/ 200 ms

Trvalá zátěž 		1,2 A

Rollex Drive System

Konstrukční doporučení

Tato Rollex Drive System karta je chráněna v umělohmotném boxu. Tento box lze šroubky M4 přišroubovat na stranu přístupu obsluhy.

– připojení na přední akumulační místo

- připojení světelné závory

– připojení zadního akumulačního místa

– připojení zadního akumulačního místa

Světelná závora:

držák světelné závory

Ø tyče 12 mm

6-ti

hran

-19

IV.