KUŽELOVÉ  NOSNÉ  VÁLEČKY

Typová řada                                                                                                                  Stránka

Kuželovitosti                                                                                              1

541                     Dvojité řetězové kolo ½ x 5/16“  z = 14  z umělé hmoty                          2

543                     Jednoduché řetězové kolo ½ x 5/16“  z = 14  z umělé hmoty                   3

551                     Dvojité ocelové řetězové kolo ½ x 5/16“  z = 14                                      4

553                     Jednoduché ocelové řetězové kolo ½ x 5/16“  z = 14                               5

563                     Dvojité ocelové řetězové kolo 3/8 x 7/32“  z = 12                                    6

566                     Jednoduché ocelové řetězové kolo 3/8 x 7/32“  z = 12                             7

600                     Válečky s umělohmotnými víčky                                                              8

601                     Válečky s umělohmotnými víčky                                                              9

602                     Válečky s umělohmotnými víčky                                                            10

Dodržujte prosím bezpodmínečně naše pokyny pro objednávání na straně I.8.

# Text boxes

Kuželovitosti

1. Kuželové prvky

Typové řady 563, 601

x = vnitřní poloměr 373 mm

Typové řady 566, 602

x = vnitřní poloměr 500 mm

Typové řady 541, 543, 551, 553, 600

x = vnitřní poloměr 800 mm

2. Nanášení kužele válečků vrstvením PUR-RIM na válcovou trubku, tvrdost 73° Shore

Dosažitelné kuželovitosti válečků  nanášením obdržíte na základě dotazu u nás.

Nejsou staticky vodivé / nejsou horku vzdorné.

Nosné válečky   Typová řada 541

Průměr trubky 50 mm

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Kuželový váleček se dodává s kuželovými prvky z termoplastických umělých hmot

(rozměry viz strana V.1).

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části

½ x 5/16“  z=14 a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                   40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Tato typová řada se dodává s nanesením PUR-RIM umělé hmoty i pro jiné vnitřní poloměry zatáček.

Příklad objednávky:

Typ 541/300-50 x 1,5 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části, protilehlé ložisko

a provedení kuželové části válečku určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ      Protilehlé ložisko

Kuželové prvky

Prokluzný pohon s jednořadým   540              300

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým   540 RS        300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Pevný pohon s jednořadým         541              300

kuličkovým ložiskem 6202

Pevný pohon s jednořadým         541 RS        300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Nosné válečky   Typová řada 543

Průměr trubky 50 mm

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Kuželový váleček se dodává s kuželovými prvky z termoplastických umělých hmot

(rozměry viz strana V.1).

Uložení válečku se skládá z umělohmotné hnací části

½ x 5/16“  z=14 (ozubení hnací tyče) a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                   40 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Tato typová řada se dodává s nanesením PUR-RIM umělé hmoty i pro jiné vnitřní poloměry zatáček.

Příklad objednávky:

Typ 543/300-50 x 1,5 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložisko v hnací části, protilehlé ložisko

a provedení kuželové části válečku určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                Typ      Protilehlé ložisko

Kuželové prvky

Prokluzný pohon s jednořadým    542             300

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým    542 RS       300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Pevný pohon s jednořadým          543              300

kuličkovým ložiskem 6202

Pevný pohon s jednořadým         543 RS        300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Nosné válečky   Typová řada 551

Průměr trubky 50 mm

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Kuželový váleček se dodává s kuželovými prvky z termoplastických umělých hmot

(rozměry viz strana V.1) anebo s kuželovou ocelovou trubkou.

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

½ x 5/16“  z=14  a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 551 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                   80 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Tato typová řada se dodává s nanesením PUR-RIM umělé hmoty i pro jiné vnitřní poloměry zatáček.

Příklad objednávky:

Typ 551/300-50 x 1,5 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části, protilehlé ložisko

a provedení kuželové části válečku určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                  Typ      Protilehlé ložisko

Kuželové prvky

Prokluzný pohon s jednořadým     550             300

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým     550 RS       300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Pevný pohon s jednořadým           551             300

kuličkovým ložiskem 6202

Pevný pohon s jednořadým          551 RS        300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Konické nanášení kuželové vrstvy válečků metodou PUR-RIM – Zvláštní provedení

Prokluzný pohon s jednořadým    555

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým    555 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Pevný pohon  (přivařeno)             556

s jednořadým kuličkovým

ložiskem 6202

Pevný pohon (přivařeno)              556 RS

s jednořadým kuličkovým

ložiskem   6202 RS

Nosné válečky   Typová řada 553

Průměr trubky 50 mm

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Kuželový váleček se dodává s kuželovými prvky z termoplastických umělých hmot

(rozměry viz strana V.1) anebo s kuželovou ocelovou trubkou.

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

½ x 5/16“  z=14 (ozubení hnací tyče) a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 553 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                   80 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Tato typová řada se dodává s nanesením PUR-RIM umělé hmoty i pro jiné vnitřní poloměry zatáček.

Příklad objednávky:

Typ 553/300-50 x 1,5 STI A 12  IGM 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části, protilehlé ložisko

a provedení kuželové části válečku určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                 Typ      Protilehlé ložisko

Kuželové prvky

Prokluzný pohon s jednořadým    552             300

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým    552 RS        300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Pevný pohon s jednořadým          553              300

kuličkovým ložiskem 6202

Pevný pohon s jednořadým         553 RS        300 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Konické nanášení kuželové

vrstvy válečků metodu PUR-RIM – Zvláštní provedení

Prokluzný pohon s jednořadým   557

kuličkovým ložiskem 6202

Prokluzný pohon s jednořadým   557 RS

kuličkovým ložiskem 6202 RS

Pevný pohon  (přivařeno)            558

s jednořadým kuličkovým ložiskem

6202

Pevný pohon (přivařeno)             558 RS

s jednořadým kuličkovým ložiskem

6202 RS

Nosné válečky   Typová řada 563

Průměr trubky 20 mm

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Kuželový váleček se dodává s kuželovými prvky z termoplastických umělých hmot

(rozměry viz strana V.1).

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

3/8 x 7/32“  z=12  a z protilehlého ložiska.

Pevný pohon se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                   max. 10 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 563/51 B-20 x 1,5 STI A 18  M 8 EL…

Ložisko v hnací části válečku určuje  jeho  typ při objednávání válečku:

Druh pohonu                                Typ      Protilehlé ložisko

Pevný pohon s jednořadým          563            51 B

kuličkovým ložiskem 608

Pevný pohon s jednořadým         563 RS      51 B

kuličkovým ložiskem 608 RS

Nosné válečky   Typová řada 566

Průměr trubky 30 mm

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Kuželový váleček se dodává s kuželovými prvky z termoplastických umělých hmot (rozměry viz strana V.1).

Uložení válečku se skládá z ocelové hnací části

3/8 x 7/32“  z=12  a z protilehlého ložiska.

Prokluzný tlak činí 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Pevný pohon Typ 567 se používá pouze u kontinuální dopravy.

Nosnost:                                             max. 20 daN/váleček

Při použití protilehlého ložiska typu 50/51   10 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 566/51-30 x 1 STI A 8 M 8 EL…

Druh pohonu, ložiska v hnací části a  protilehlé ložisko

určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                 Typ      Protilehlé ložisko

Prokluzný pohon s jednořadým    566             50/60

kuličkovým ložiskem 608

Prokluzný pohon s jednořadým    566 RS       51/60 RS

kuličkovým ložiskem 608 RS

Pevný pohon s jednořadým          567              50/60

kuličkovým ložiskem 608

Pevný pohon s jednořadým          567 RS        51/60 RS

kuličkovým ložiskem 608 RS

Nosné válečky   Typová řada 600

Průměr trubky 50 mm

dvojité labyrintové těsnění

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Kuželový váleček se dodává s kuželovými prvky z termoplastických umělých hmot (rozměry viz strana V.1) anebo s kuželovou ocelovou trubkou.

Nosnost:                                                80 daN/váleček

U typové řady 100                  24 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Tato typová řada je dodávána na objednávku s vrstvením kužele metodou PUR-RIM i pro jiné vnitřní poloměry zatáček.

Příklad objednávky:

Typ 600/300-50 x 1,5 STI A 12 IGM 8 EL…

Provedení kuželové části válečku a volba jeho uložení určují typ objednávaného válečku:

Druh pohonu                                              Typ

Kuželové prvky

Typová řada 100                                        600/100

Typová řada 300                                        600/300

Konické nanášení kuželové vrstvy válečků metodu PUR-RIM – Zvláštní provedení

Typová řada 100                                        605

Typová řada 300                                        605

Nosné válečky   Typová řada 601

Průměr trubky 20 mm

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Kuželový váleček se dodává s kuželovými prvky z termoplastických umělých hmot (rozměry viz strana V.1).

Nosnost:                                                10 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 601/51-20 x 1,5 STI A 8 M 8 EL…

Volba uložení určuje typ objednávaného válečku:

Ložisko                                               Typ

Typová řada                                        601/51

Nosné válečky   Typová řada 602

Průměr trubky 30 mm

Osa Ø

Označení v objednávce

Hladký konec osy

Kuželový váleček se dodává s kuželovými prvky z termoplastických umělých hmot

(rozměry viz strana V.1).

Nosnost:                                                20 daN/váleček

U typové řady 51                 10 daN/váleček

Provedení trubek viz strana I.3

Provedení os viz strana I.4

Příklad objednávky:

Typ 602/51-30 x 1,5 STI A 8 M 8 EL…

Volba uložení určuje typ objednávaného válečku:

Ložisko                                                Typ

Typová řada 51                                    602/51

Typová řada 60                                    602/60

Typová řada 60 RS                              602/60 RS

V.